附件：

| 序号 | 模块 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）管理软件及系统平台部分 |
| 1 | 资源共享平台部分 | 云资源管理与发布平台 | 1、录播管理：支持录播设备的添加接入、修改和配置，实现无缝直播点播，支持多画面直播和点播。支持查看学校所有录播设备的在线状态。支持对录播主机进行视图模式、导播模式、台标等配置，支持对通道进行基本信息、视频分辨率、视频帧率等配置。 2、常态化录播：支持管理员导入课表，平台根据课表自动抓流、自动转码，满足常态化录播的需求。 3、直播转点播：发布的直播课程结束后，支持自动变成点播课程，无需人工操作。 4、多级管理和权限控制：教育局、学校管理员、教师、学生用户具有的不同权限。支持教育局管理员创建学校、新建学校管理员。支持学校管理员配置学校年级、学科、教室、设备信息，管理学校所有直播和点播课程的发布状态，审核教师用户，重置用户密码等。支持教师用户管理自己的点播、直播课程，可进行修改、申请发布、取消发布等操作。支持教师用户管理自己的视频资源，可进行在线编辑、上传下载等操作。支持学生和教师用户查看已发布的点播课程和直播课程。 5、用户和角色管理：支持教师、学生用户注册，支持对注册教师用户进行审核。支持创建角色，并对角色进行组织权限和功能权限的配置，实现分工管理和职责到人。 在线巡课：支持对角色配置在线巡课功能，拥有该功能的角色用户，可实时的监看校内所有的录播教室的授课情况。 6、集群技术：支持直播、点播和存储的集群技术，通过增加服务器集群以支持更大规模的点播和存储。 7、移动App。支持基于iOS系统和Android系统的智能手机APP访问，对课程进行点播直播，并支持资源的模糊搜索。 8、平台运行于独立服务器，满足7×24小时开机要求。 9、个人信息：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理。 10、师课表：支持教师用户查看本周课表。对于课表中已上过的课程，支持查看课程录像，可申请发布成点播课程，申请发布时，支持将上传教案，与点播课程进行关联。课表中未上的课程，可申请发布为直播课程，通过后显示直播预告。 11、视频管理：支持教师用户查看常态化录制的视频，支持教师用户上传自己的视频，支持教师用户对这两类视频进行下载、在线编辑、删除等操作。支持多个视频关联到同一个课程。 12、在线编辑：支持为视频课程添加片头片尾；对原视频进行裁剪，生成新视频并关联到课程；支持多画面资源模式的在线编辑，同步编辑多个画面。 13、点播课程展示：支持教师用户申请发布点播课程，支持管理员审核教师的发布申请，支持管理员手动推荐课程进行展示。平台支持点播课程的师生共评，根据评分结果，自动遴选出优质点播课程进行展示。一个点播课程可对应一个或多个视频资源。 114、点播课程应用：支持用户收藏课程，支持管理员和教师进行视频资源是否可以下载的设置；支持按课程名称、按教师姓名搜索课程，支持对搜索结果按时间、人气、等多种方式排序。 15、直播课程：支持教师申请发布直播课程，支持管理员审核教师的发布申请，支持管理员手动推荐直播课程。直播课程发布后，会生成直播预告。 16、视频资源特性： 1）flash播放器：支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等。 2）视图模式：支持多种视图模式，如单画面电影模式、画中画模式、三分屏四分屏模式等，同步播放教师画面、学生画面、课件画面。 3）多码率支持：要求转码时支持标清、高清等多种清晰度设置，播放时可进行切换。 17、★须提供相关权威机构出示的软件著作权、产品登记证书，软件评测报告，提供报告证书复印件（加盖厂家公章）。 | 套 | 1 |
| 2 | 管理软件 | 录播管理软件 | 1、录播管理软件采用模块化设计，各模块业务划分清晰。支持导播、直播、点播、发布等功能应用。 2、★导播功能：支持自动导播与手动导播。最多可预览五路画面，导播画面支持电影模式、画中画模式、资源模式，并可以任意选择。 3、直播功能：软件支持录播教室录制课程的实时观看。 4、★点播功能：可查看高清录播一体机的课程录像。学校管理员有权限下载点播课程（格式支持MP4、avi），并且可以发布课程到教学资源管理平台，供本校老师和学生观看。 5、支持在点播课程中添加索引。添加索引时，教师可输入文字，如知识点或教学环节的关键词。观看前，通过查看索引，便可大致了解课程的内容。观看时，点击索引，可快速定位到想看的片段。 6、支持对单个或多个录播一体机设备、用户、教室、课表等配置管理。 7、★须提供产品厂商针对本项目的授权函原件、供货证明原件、售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器 | 直播存储转码服务器 | 1、配置要求：E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 2、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； 3、电源电压 200-240V/50Hz； 4、重量 ≤35 千克； | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 企业级硬盘 | 1、3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0； 2. 接口速率 ：6Gb/s，最大吞吐量：195MB/s，转速（转/分）：7200（转/分）； 3. ★支持授权设备识别出硬盘，并进行读写访问；(提供公安部型式检验报告证明复印件原厂盖章) 4. 可在线获取硬盘工作日志； 6. ★提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告； | 块 | 2 |
| （二）录播系统部分 |
| 1 | 录播主机部分 | 高清录播一体机 | 1、★嵌入式软硬件设计，1U标准机箱、完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品； 2、支持2个SATA接口，每接口最大支持4TB硬盘，支持硬盘盘组和硬盘配额两种存储应用模式； 3、支持2个千兆自适应网络接口，支持200Mbps输出带宽； 4、、★集成SDI编码、VGA/HDMI编码、视频录制、课程导播、混音和回声消除等功能； 5、支持5路图像采集摄像机信号的接入，包括教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书特写摄像机的接入； 6、支持教师特写图像分析传感实时信号、学生特写图像分析传感实时信号、板书特写图像分析传感实时信号的接入； 7、支持VGA和HDMI输入接口，支持1920×1080分辨率的图像编码； 8、支持7路音频输入，包括1路立体声和6路单声道； 9、★支持混音和回声消除功能，能够对输入的所有音频进行混音处理，并消除回声、抑制啸叫； 10、支持VGA和HDMI输出，输出显示内容可配置，最大分辨率支持1920×1080； 11、支持电影模式、资源模式、画中画模式等多种导播模式，其中资源模式录播时可选2画面、3画面、4画面等多种组合方式； 12、支持自动导播功能，各种录播模式的主子画面可以根据触发条件自动切换； 13、支持手动导播功能，电影模式和画中画模式下，支持手动进行图像的切换和控制； 14、所有视频画面支持高清、标清、流畅三种码流实时预览； 15、支持录播视图配置，可以为每种录播模式配置不同的画面组合； 16、支持课件信息设置，可以设置课件的相关信息，如教师信息、课程内容等; 17、★支持一键开始、停止录制；支持一家延时，延时时间可以根据实际情况自定义设置；支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器；支持一键下载，将课件进行快速备份； 18、工作温度-10~55℃； 19、超低功耗，功耗≤27W。 | 台 | 1 |
| 2 | 图像采集部分 | 教师、学生及板书特写摄像机 | 1、视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL 2、支持20倍光学变焦、支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux 3、★信噪比≥55dB，支持宽动态、透雾、电子防抖、数字降噪功能。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 4、支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°，垂直手控速度不小于120°/S 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90° 6、★支持1个RJ45网络接口、支持HD-SDI视频输出格式、支持DVI视频输出格式。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 7、支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失； 8、支持重力感应自动镜像功能； 9、支持区域曝光、区域聚焦功能； 10、支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大； 11、支持300个预置位,并具有预置点视频冻结功能； 12、★支持断电记忆功能、支持移动侦测、起立跟踪、3D定位；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 13、录播专用智能球机，内置智能检测算法； 14、★为确保系统兼容性、稳定性，板书特写摄像机与高清录播一体机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM；（提供板书特写摄像机生产许可证证明） 15、★提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。 16、★须提供产品厂商针对本项目的授权函原件、供货证明原件、售后服务承诺函原件。 | 台 | 3 |
| 3 |  | 教师、学生全景摄像机 | 1、视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL 2、支持20倍光学变焦 3、支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux 4、★信噪比≥55dB；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 5、支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能 6、在IE浏览器下，可通过鼠标或遥控器拖动监视画面来实现云台转动和镜头变倍 7、支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°，垂直手控速度不小于120°/S 8、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90° 9、★支持1个RJ45网络接口、支持HD-SDI视频输出格式 10、支持掉电记忆功能 11、★当监控画面中有人员起立时，球机可跟踪该人员目标，人员坐下后停止跟踪并返回预置位；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 12、支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 13、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持64GB 14、支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/AAC/MP2L2 15、当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤 16、支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、声强突变侦测，并联动报警 17、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-60℃ 18、★为确保系统兼容性、稳定性，全景摄像机与高清录播一体机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM；（提供全景摄像机生产许可证证明）； 19、★提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。 20、★须提供产品厂商针对本项目的授权函原件、供货证明原件、售后服务承诺函原件。 | 台 | 2 |
| 4 | 图像检测分析定位部分 | 教师检测摄像机 | 1、最高分辨率可达200万像素（1920×1080）,并在此分辨率下可输出30fps实时图像； 2、支持宽动态、数字降噪； 3、支持红外照射距离30米 4、★可在设定区域内对教师的快速移动或奔跑给出报警提示（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 5、在1920x1080下网口输出，清晰度不小于1000TVL。 6、支持最大128G Micro SD/SDHC /SDXC卡本地存储 7、★嵌入式内置智能行为检测分析算法, 支持行为识别，不接受单独图像跟踪主机和跟踪管理识别主机； 8、支持网络协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour； 9、★当教师在检测区域内移动时，能实时给出教师的位置坐标信息，并联动球机跟踪；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 10、支持一个RJ45网络接口。 11、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 12、初始设备开机修改密码，保障密码安全 13、支持GB28181协议，支持EHOME平台接入 14、★为确保系统兼容性、稳定性，教师检测摄像机与高清录播一体机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM；（提供教师检测摄像机生产许可证证明）； 15、★提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。 16、★须提供产品厂商针对本项目的授权函原件、供货证明原件、售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 5 |  | 学生检测摄像机 | 1、支持网络协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour； 2、支持数字宽动态,支持3D数字降噪功能 3、支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,适应不同监控环境 4、★嵌入式内置智能行为检测分析算法，不接受单独图像跟踪主机和跟踪管理识别主机 5、★采用双目摄像技术，通过内置算法，精准分析学生起立行为，精准定位起立学生位置； 6、★支持学生起立行为检测功能：当检测区域内，有单人起立、多人起立时，客户端软件能给出相应的报警提示，并在人员坐下时结束报警。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 7、支持一个RJ45网络接口； 9、支持单个学生及多个学生起立检测，并且采用不同的导播策略。 10、支持工作温度-30℃~60℃和湿度小于95% 11、支持10米红外距离 12、★为确保系统兼容性、稳定性，学生检测摄像机与高清录播一体机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM；（提供学生检测摄像机摄像机生产许可证证明） | 台 | 1 |
| 6 |  | 板书检测摄像机 | 1、最高分辨率可达200万像素（1920×1080）,并在此分辨率下可输出30fps实时图像； 2、支持宽动态、数字降噪； 3、支持红外照射距离30米 4、在1920x1080下网口输出，清晰度不小于1000TVL。 5、支持最大128G Micro SD/SDHC /SDXC卡本地存储 6、★嵌入式内置智能行为检测分析算法, 支持行为识别，不接受单独图像跟踪主机和跟踪管理识别主机； 7、支持网络协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour； 8、★可在设置的黑板检测区域内，当有人书写板书时，客户端软件给出报警提示；当结束板书书写时，客户端软件报警提示结束（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测报告） 9、支持一个RJ45网络接口。 10、支持GB28181协议，支持EHOME平台接入 11、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 12、支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境 13、★为确保系统兼容性、稳定性，板书检测摄像机与高清录播一体机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，不接受OEM；（提供教师检测摄像机生产许可证证明）； 14、★提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。 | 台 | 1 |
| 7 | 音响扩音录制部分 | 高保真话筒（吊麦） | 1.大膜拾音头，提供更加宽阔的动态范围和瞬态响应； 2.声干涉管结构设计，以极窄角度收音，拾音距离更远； 3.直接耦合式，无变压器平衡输出，音质清晰，灵敏度高，且不易受环境噪声影响； 4.轻量铝合金与铜管材质管体，坚固美观，适合各种使用安装要求； 5.拾 音 头：φ14mm ECM电容式大膜拾音头； 6.指 向 性：超窄指向； 7.频率响应：30Hz-20KHz； 8.灵 敏 度：－39dB±3 dB(0 dB=1V/Pa)； 9.输出阻抗：200Ω； 10.最大承受声压：140dB（at 1KHz≤1% THD）； 11.等效声压级：15dBA； 12.动态范围(典型)：128dB 1KHz于最高声压； 13.信 噪 比：≥80 dB 1KHz于 1 Pa； 14.供 电：幻像供电 DC48V； 15.输出连接：内置X.LRM-3针卡侬公头； | 个 | 8 |
| 8 |  | 数字音频一体机 | 1、提供24bit/48kHz杰出音质； 2、具备自适应反馈消除、自动增益控制、自动混音台三大功能； 3、输入/输出： 8*4规格，平衡式话筒／线路输入，平衡式线路输出，均采用裸线接口端子，平衡接法； 4、内置两通道无线麦克风和两通道100W功放模块； 5、宽范围的工作电压，AC 100V~240V 6、支持回声消除，噪声消除，语音激励； 7、GPIO控制接口：8路逻辑输入和8路逻辑输出； 8、配备无线手持和领夹麦克风各一个； 9、用户友好设计，以太网口轻松连接电脑及其他网络设备； 10、可选中英文软件界面，软件操作界面直观、图形化； | 台 | 1 |
| 9 |  | 音箱 | 1.安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性； 2.听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 3.额定阻抗： 8Ω； 4.额定功率： 100W； 5.最大功率： 200W； 6.有效频率范围（-6dB）：70Hz -18KHz ； 7.灵敏度： 91dB /w/m ； 8.连续声压级： 112dB ； 9.最大声压级： 118dB ； 10.单元规格： LF:6.5" ×2； HF:3"×1（纸盆高音）。 | 台 | 2 |
| 10 | 录播系统及教室多媒体控制部分 | 触摸控制键盘 | 1、★支持触摸控制，无需借助物理按键即可对实时预览、一键控制、一键屏蔽、一键下载功能；不接受物理按键产品方案； 2、实时预览：支持教师视频画面、学生视频画面、导播合成画面实时预览。 3、一键控制：支持教师一键控制录播系统开始录制、暂停录制、停止录制。 4、一键屏蔽：支持教师一键屏蔽录播系统，录播系统停止录制，外界无法访问本教室录播系统。 5、★一键下载：支持教师一键下载随堂录制资源，可存储在教师自带U盘等存储介质中,并且可自定义文件名。 6、10.1英寸TFT LCD触控屏，1024*600显示分辨率； 1个音频输入，3.5mm立体声 （电平：2.0Vp-p，阻抗：600Ω） ； 7、★同时支持有线和无线接入方式，提供1个100M/1000M自适应以太网口，支持wifi； 8、★具备2个U2B 2.0接口，可连接U盘； 9、★1个HDMI，1个DVI接口；本地解码支持支1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF远程图像的本地预览；DC12V/POE供电；功耗≤15W； 10、★须提供产品厂商针对本项目的授权函原件、供货证明原件、售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 11 |  | 触控导播键盘 | 1、10.1 英寸电容触摸屏 2、屏幕区和摇杆区采用分体设计 3、支持有线和无线Wifi网络连接 4、支持POE受电 5、支持录播系统开始/暂停/结束一键控制 6、支持手动/自动导播模式切换 7、支持导播画面布局切换 8、支持在触摸屏幕上预览前端图像 9、支持显示多路视频通道：教师全景、教师近景、学生全景、学生近景、板书特写、课件画面等 10、支持网络方式接入海康的录播系统设备。 11、支持云台PTZ操作，支持预置点调用 12、支持U盘升级及导入、导出配置文件 | 台 | 1 |
| 12 |  | 中央控制主机 | 1、话筒、线路音量大小控制，台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源。电动幕、投影机各2键控制。ARM32位CPU、16M内存、4M FLASH内核芯片组。多CPU控制单元，可定义独立设备的控制。 2、★采用TCP/IP技术，内嵌RJ45标准接口。 3、可跨网段对设备进行远程控制、检测。内设投影机视频线、电脑VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能。 4、远程控制管理软件包 5、★须提供产品厂商针对本项目的授权函原件、供货证明原件、售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 13 | 壁装支架 | 白铝合金/ 145×80×240mm/ | 个 | 5 |
| 14 | 短臂装支架 | 壁装支架/铝合金70×97.1×181.8mm | 个 | 1 |
| 15 | 系统要求 | ★要求在图像智能检测和视频采集上有相应专项技术，且专项数分别不少于3项，以此证明所投产品存在技术优势，可保证选用先进可靠地录播系统；投标时需提供加盖原厂公章的国家知识产权局产品证书复印件； ★投标产品制造商需提供软件能力成熟度模型集成等级证书，需提供CMMI5证书。 |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 交互式智能平板 | 硬件部分： 一、 整机设计要求 结构要求： 1. 智能交互一体机尺寸≥75英寸； 2. ★智能交互一体机需满足以下性能参数： 3. 显示比例：16:9，物理分辨率1920×1080，对比度≥6000:1,亮度≥500cd/㎡，可视角度H/V≥178°/178°，响应时间不大于8ms，色彩饱和度≥92%，光标速度为125点/秒。上述各项性能参数均须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明 4. ★整机采用金属外壳，为使用安全，边框平滑、无棱角设计。整机采用一体化设计，除电源线无需任何连接线（不接受塑料面框及外壳产品）；4mm防爆防眩光钢化玻璃，防划防撞，1.7KG球从0.5米处跌落撞击，屏幕表明无损伤；具有防尘防水功能，且具有防盐雾腐蚀、抗静电及抗浪涌冲击；需提供防撞击、防盐雾腐蚀、抗静电及防雷四级须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明。 5. 智能交互一体机采用光学红外触控技术，无需安装任何驱动程序；触控响应速度：首点≤5ms，连续点≤3ms；触控精度±0.1mm；触控点≥10点触控，10点书写；并且在强光照射下，触控和书写正常。 6. 识别距离：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm。须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明。 7. ★前置接口：USB≥3，HDMI≥1，TV-AUDIO≥1，TV-MIC≥1；快捷按键和电源键不少于7个，在不使用遥控器的情况下可以使用前置快捷键实现信号通道选择，OSD菜单调用和上下左右功能调整，并具有电脑开关机控制快捷按钮，须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明。 8. ★视频输入接口：TV≥1，HDMI≥5，VGA≥1，YPbPr/YCBCr≥1，OPS接口≥1，AV输入≥1；视频输出接口：AV≥1，HDMI≥1。上述所有视频接口须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明并加盖公章。 9. 音频输入接口：CVBS音频（L/R，RCA）≥1，PC-AUDIO≥1，TV-MIC≥1；音频输出接口：CVBS音频（L/R，RCA）≥1，COAXIAL≥1，EARPHONE≥1，TV-AUDIO≥1；须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明。 10. 智能交互一体机存储控制接口：PC-USB（至少一路支持3.0）≥2，Media-USB（至少一路支持3.0）≥2，Touch-USB≥2，10M/100M/1000M网口 RJ45≥1，内置Wifi，且具备RS232-IN≥1，RS232-OUT≥1，便于屏幕操作控制；须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明。 11. 智能交互一体机支持支持Windows和Android双系统运行，当其中一个系统出现异常，可一键切换到备份系统。 12. ★智能交互一体机可实现交互一体机与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作，大小屏双向批注，擦除、截图功能； 13. ★智能交互一体机具备一键节能设计，可一键关闭背光进入节能状态，节能状态可节省80%功耗，自动判断若是长时间（一般5分钟）不使用设备，则亮度进入节能模式降低能耗。须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明。 14. ★具有智能锁定功能，可以通过遥控锁定屏幕，防止屏幕内容被意外修改。 15. 智能交互一体机无PC状态下，可调出多项快捷小工具，如计算器、日历、倒计时等 16. 智能交互一体机可定制自定义开机LOGO功能，并可关闭LOGO显示。 17. ★无故障运行时间大于80000小时，并提供权威检测机构出具的检测报告 18. ★智能交互一体机要求在环境光干扰为100LLux条件下书写正常，并通过防眩光检测，须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明并加盖公章。 19. ★支持体感操作，可通过肢体语言的识别实现软件控制操作（需体感摄像头支持）。须提供具备CNAS资质认可的权威检测机构检测报告证明并加盖公章。 20. ★预留OPS Intel标准80PIN电脑接口，不能采用厂家自定义接口。 21. ★在无PC状态下，可通过触摸调出快捷菜单，实现任意通道书写、擦除、返回等功能，并且可以实现截屏，并把截屏图片保存到U盘中。 22. ★为保证系统的可靠性，要求智能交互一体机和OPS电脑为同一厂家，要求OPS电脑的生产商，制造商和委托人须为同一厂商，需提供中国质量认证中心出具的国家强制性产品认证证书。 23. ★智能交互一体机需提供中国质量认证中心出具的国家强制性产品认证证书。 24. ★需提供2016年中央电化教育馆“数字校园综合解决方案”检测认证证书。 配套软件部分： 二、 交互式电子白板软件功能 需提供电子白板软件著作权证书，且电子白板软件满足以下使用要求： 1. 软件工具条可以通过点击工具条空白处，切换显示或隐藏中文图标名称；同时每个用户可自定义工具条的工具； 2. 可以将外部文件、程序添加到主页方便调用 3. 桌面模式：可以对白板软件外的系统进行批注，兼容Word、PPT、Excel，可实现批注内容嵌入到office、翻页。 4. ★相对路径保存：软件制作的课件支持相对保存路径，课件中链接的外部对象在变更电脑操作时，无需再次重新链接； 5. ★文件拖拽：支持从系统文件夹直接拖拽图片、视频等文档至软件界面，也可以从网页中把网页内容直接拖入软件界面中，完成对象插入； 6. ★对象无需选中即可进行移动操作； 7. 联想工具条：任何对象提供简易的联想工具条，便于教师一步式操作； 8. ★智能录音：任意单一对象提供独立录音功能，可将针对该对象的讲解内容实时录制与播放，并且自动链接到该对象； 9. 多模式支持：备课模式、授课模式、双笔模式、双板模式、电子书同步教学模式，各个模式自如切换； 10. 保存格式：软件制作的课件可以保存为doc、ppt、xls、iwb、html等不少于15种文件格式，html格式的课件可以以网页形式打开并可进行书写批注 11. ★魔术笔识别：可以通过书写笔迹识别聚光灯、四边拉幕、两边拉幕、放大镜、擦除等多种操作功能； 12. 兼容性：支持直接打开、嵌入页面等模式导入导出Word、PPT、Excel等格式文档，并在软件内部实现office文档的二次编辑，实现原笔迹、原格式保存同时，也可以在页面中内嵌WEB网址进行浏览。 13. 绘图工具：不少于7种不同的笔类工具板擦提供滑动清页功能。 14. ★遮罩工具：聚光灯、四边拉幕、遮罩、屏幕凸显、屏幕肃静等遮幕功能， 单个页面可以调用多个遮幕 ，同时支持在遮幕上书写批注； 15. 识别闭合和非闭合的图形，如三角形、长方形、多边形和正弦、余弦、抛物线等图形； 16. 图形绘制：可绘制不规则的任意折线和曲线图形，任意拐点都可以二次编辑移动； 17. 手写识别：可以将手写的中文、英文、阿拉伯数字、数学方程式等自动识别为文本； 18. 视频播放：支持各种视频格式，视频批注，当前画面捕获，循环播放； 并且支持单个页面3个视频同时播放； 19. ★透视工具：实现不少于10层的魔术透视，逐层展示和凸显。 20. 饼柱状图：饼柱状图可以随意通过移动边界改变比例，无须更改原数据，单个饼块或柱块可以单独分离，强调凸显； 21. ★提供屏幕录制功能，设置全屏、窗口、自定义、有无录制声音、视频质量、保存路径等多种设置，同时支持录制文件转换SWF、EXE、WMV、FLV等多种视频格式； 22. ★一键绘制表格，支持以拖拽方式将文字、文本、图形、图片等对象插入单元格，输入或插入的对象可原格式拖出，并可无限复制，同时支持任意数量单元格独立拖拽形成新的表格； 23. ★选段播放：具备音、视频选段播放的功能；以截取视频任意段落存为选段，并可以截存任意个选段记录；可修改选段记录名称；同时支持视频批注，一键截屏等功能； 24. 视频展台：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像进行缩放、旋转、拍照、批注等功能。 25. 漫游：支持页面放大缩小及无限漫游，可一键漫游回归及恢复到原始大小。 26. 截屏：包括全屏截取、窗口截取、矩形截取、任意截取，可以设置截屏内容添加到当前页还是新建页。 27. ★内含备授课软件需提供备授课系统软件著作权证书 28. ★内含仿真实验需提供中小学仿真实验系统软件著作权证书 三、 多屏互动教学软件 1、支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能。 4、具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写. ★5、聚光灯重点提醒,半径可调。 6、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作 7、支持键盘模拟功能 8支持多个手持端同时登陆，并保证画面同步 9、支持手机文件上传到PC上 ★10、支持远程设置，包括音量、远程黑屏和关机 ★11、可一键切换窗口并关闭窗口 ★12、需提供由中国国家版权局颁发的原始取得的移动教学软件著作权证书加盖公章； 四、 学科工具功能： 1. 语文：提供笔画模拟工具，可以对汉字笔画进行模拟。支持翻译成英文等至少20种语言。 2. 英语：支持至少20种语言的互译。 3. ★数学： 1） 几何学科中所有的平面图形和立体图形，可以突显多个平面图形的叠加区域；图形的边框可以调整不同线条样式； 2） ★三角形可自动添加高线、中线、角平分线、内切圆，外接圆等辅助线； 3） ★点可以自动实现过点画直线，以点为圆心画圆； 4） ★弧类、扇形、半圆类等图形可自动添加画半径、直径、内外切圆、弦、切线、显示半径长度； 4. 化学： 1） 提供中英文元素周期表，涵盖所有化学元素，并可以自动呈现各个元素的具体详细信息，周期表提供普通和游戏两种模式； 2） ★化学：组合器件解除合并，单独脱离出来；支持任意的化学器皿进行合并； 3） 旋转容器时保持容器内液面水平； 5. ★物理： 1） 电路连接线：可以自动分引出其他的线路个数； 2） ★三相开关自动变更上开、关、下开等动态操作； 五、教学资源平台 1. 1、提供不少于40个主题的资源，包括图片和多媒体资源 2. 生物：提供包括人体、动物、植物等不少于1000多个生物图像和多媒体素材 3. 音乐：提供不少于150多种乐器图像和各类乐符符号。 4. 地理：提供不少于600多个地理图像 5. 信息技术：提供不少于300 多个信息技术图像素材 6. 体育：提供不少于1000多种的体育运动姿势图像素材。 7. 化学：提供包括元素周期表、化学仪器、化学元素、化学构成、化学符号、化学键号、实验装置、常用仪器、彩图仪器、环状等在内的不少于600个的化学图片和多媒体资源。 8. 数学：提供包括代数、几何、常用数字、符号分类的图片和多媒体资源。 9. 物理：提供包括仪器、光学、力学、基本电子元件、常用图形、热学、电学、电磁学、符号、线路符号为分类的图片和多媒体资源。 六、 电子书软件功能 1. ★系统内置电子书教学平台，进行删除、导入、打开、属性等管理操作 2. ★具备书架模式、白板软件模式、电子书模式、单双页显示等多种模式 3. 打开电子书阅读时，支持添加书签、查看书签、多种翻页形式、预览页面等操作 4. 可实现横向拉幕、纵向拉幕、四边拉幕、黑屏肃静、聚光灯、屏幕突显6种屏幕辅助工具 5. 支持使用板擦、画笔进行电子书标注讲解，并且标注的内容可同步到所有学生端。 6. 可将电子书内容直接截屏到白板中进行讲解，并随时返回。 七、原厂商资质要求： 1、投标产品制造商需提供ISO9001:2008、 ISO14001:2004 、OHSAS 18001：2007认证证书； 2、★投标产品制造商为2013年第二十批国家认定企业技术中心企业，需提供国家认定企业技术中心公告证明文件 3、★投标产品制造商需提供软件能力成熟度模型集成等级证书，需提供CMMI5证书 4、★投标产品制造商需提供中国软件行业协会提供的企业信用评价AAA信用等级证书、为全国质量检验工作先进企业（或全国质量诚信标杆典型企业）。 5、投标产品制造商需是全国质量检验工作先进企业。 6、投标产品应为市场著名商标，制造商应具有省部级工商行政管理部门颁发的著名商标证书。 7、需提供中国质量认证中心出具的1级能效等级节能产品认证证书 8、★需提供2016年中央电化教育馆“数字校园综合解决方案”检测认证证书。 八、售后服务及其它 1、 ★原厂一年现场保修，24小时*7电话接听。第二自然日上门，节假日无休； 2、 ★原厂400技术支持热线； 3、 ★投标人非生产厂家的，必须提供所有产品生产厂家针对本项目的授权、厂家售后服务承诺书原件及厂家供货证明原件。 | 套 | 1 |
| 2 | 影像学习高拍仪 | 1、CMOS 500万像素高清扫描，全能拍摄，立式折叠方便收启 2、智能触控LED补光灯 3、配置专业影像学习仪软件:快速扫描，分类裁剪，恢复原题，点评标注，合成导出 4、强大的OCR功能,更高的文字识别率；支持识别多达180种语言，自动和人工版面分析，word或excel输出 | 台 | 1 |
| 3 | 控制计算机 | 1、★品牌：国际知名品牌，投标时提供产品的厂家盖章正品印刷彩页资料（非OEM）。关于本次招标所有技术参数响应的参照标准均以投标产品厂商的官网及产品彩页为准，如不能提供投标产品厂商的产品彩页可视为不符合招标技术要求 2、投标产品，必须在厂商官方网站上直接可以查询，非公开发售的特供机、专用机等不得参与投标 3、★主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志 4、★主板：Intel 芯片组, 不低于Intel H110芯片组 5、★ CPU: 不低于英特尔酷睿 I5-6500（3.20 GHz，四核四线程 ） 6、内存：DDR4 2133MHz内存，2 个长DIMM 插槽内存插槽，本次配置16GB DDR4 内存 7、硬盘：配置7200 RPM SATA 1000GB 固态硬盘120G 8、光驱：可选DVD+/-RW光驱 9、网卡：千兆以太网卡,可选第二块网卡、可选无线网卡 10、★接口：8 个外置USB 端口：4 个3.0 端口（正面2 个/背面2 个）和4 个2.0 端口（正面2 个/背面2 个）,1个内置USB 2.0,1 个RJ-45 端口，1 个Display Port 1.2 端口，1 个HDMI 1.4 端口，1 个UAJ 端口，1 个音频输出端口 11、★扩展插槽：1 个全高 PCIe x16 插槽，3 个全高 PCIe x1 插槽 12、机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，带硬盘防震托架，指旋螺钉免工具开箱和部件维护，内存、硬盘、扩展卡、光驱无螺钉设计，后置电源故障诊断灯，可选机箱入侵报警 13、机箱大小：ATX机箱，机箱容量<8升 14、电源：标配 180 W PSU 主动式 PFC 15、音频：集成声卡 16、★显示器：19’.5 英寸宽屏 LED 背光显示器, 标配Display Port 1.2接口。 17、键鼠：USB防水键盘和鼠标。 18、★保修：三年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器, 主机，电源等周边设备（需要原厂服务证明函）。 19、★MTDF无故障工作时间>=80万小时 20、★服务：三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年7*24小时热线支持服务; 三年硬盘不回收更换服务。 21、★投标时提供厂家针对所投产品的授权书售后服务承诺书原件并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 多媒体控制讲台 | 1、规格：讲台长1200mm宽650mm高900mm 2、采用1.0-1.5mm优质精装冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈后静电喷塑，塑面经久耐用。边角平滑圆弧过渡，更安全和美观。 3、讲台后柜检修门，带百叶窗孔通风散热 4、可支持17-21.5寸液晶电脑，配5mm钢化玻璃，中控，主机，DVD，音箱功放，实物展台等安装，显示器玻璃为汽车钢化玻璃，安全性高；玻璃具有更大的承载能力。 5、显示器面板处装有一开五孔的电源插座，方便笔记本电脑的使用。 6、讲台柜门、抽屉等使用通开锁具，方便老师一把钥匙使用和管理，锁好讲台后，外面无任何可拆卸螺钉。 7、支持各类液晶显示器，中控、功放、音响、话筒、展示台等设备安装。液晶显示器面板为0-60度自由调节角度，观看效果良好。 7、设备配备防静电接地装置，使用更安全。 8、讲台内带有固定线孔位，可对柜内所有设备线进行固定，使柜内线井然有序。 | 台 | 1 |
| 5 | 网络交换机 | 1、整机交换容量≥96Gbps，包转发率≥38.7Mpps； 2、千兆电口≥16个，千兆SFP接口≥2个； 3、支持无线AP、高清/超清摄像头接入； 4、支持全端口15.4W供电，半端口30W供电； 5、支持90-380V宽幅电压，支持端口防雷 6、可基于端口划分多VLAN，同时支持VLAN Trunk口、Access口、PVID设置、标志包过滤等多种高级VLAN功能VLAN数量≥256； 7、支持基于端口的双向流量镜像，实现将某端口或某些端口的出入流量映射到另外一个端口来侦测相关的数据信息 8、支持MAC地址过滤和端口过滤，支持802.1x、RADIUS等安全认证方式 9、支持丰富的QoS策略,包括端口优先级，IEEE802.1P、DSCP策略等，提供≥4个优先级队列； 10、支持基于IGMP Snooping机制的组播应用，可以在接入网实现多种组播服务，降低网络流量； 11、支持快捷按钮，可实现一键重启或者恢复出厂 12、支持Console/Web管理 | 台 | 1 |
| 6 | 推拉环保水性笔书写板 | 1、结构：双层结构，两边推拉，两块组合设计。由大框及两块2000mm×1215mm的书写板组成。内层一端装一块固定书写板，另一边内嵌交互式平板一体机，外层为一块滑动书写板，可将滑动板推到一侧露出交互式平板一体机以使用，不使用显示面板时可将滑动板拉到显示面板前端锁定； 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm×100mm； 3、限位档：书写板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动板开启时不会碰撞立框，避免夹手； 4、轻便性：活动板推拉时轻松，不费力； 5、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用，哑光，易写易擦，可视效果佳，有效地保护师生的视力健康； 6、内芯材料：高强度、吸音、防潮、聚苯乙烯泡沫板，采用国家适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感； 7、背板：采用优质防锈彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每间隔80mm压有20mm凹槽加强筋，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88； 8、边框：采用工业用高强度铝合金型材，外框及滑道设计为一次成型设计，规格≥57mm×100mm，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20mm×37mm；铝合金壁厚≥1.2mm； 9、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 10、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100mm×57mm×57mm，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 11、黑板滑轮：配装镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 12、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 13、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 14、提供投标货物安装说明和安装图纸； 15、原厂免费保修≥3年。24小时*7电话接听，第二自然日上门，节假日无休； 配套环保耗材：如下 16、新型成膜墨水笔：6支（红蓝黑各2支），字迹亮丽清晰，遮盖力高，速干易擦，不留底，不糊板，无尘无毒健康环保，合理的结构设计，墨水出水均匀，笔尖不易干燥，可更换笔头、添加墨水，方便快捷，专用聚酯笔头，渗透性强，书写流畅，颜色多样可随意搭配组合，适用于米黄板、亚光白板、玻璃、专用膜等不吸水板面，单支书写笔使用寿命≥1年； 17、环保墨水：6瓶（红蓝黑各2瓶），环保醇溶、纳米颜料墨水，所用原料均无毒无害，保证师生健康。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶100ml； 投标产品需具有自主知识产权，提供发明证书或实用新型产品证书； 环保书写墨水提供SGS质量检测报告； 18、板擦：1个，直径95mm*厚30mm，特质EVA板擦，擦除性好，干擦无需用水、不伤板面； 19、黑板专用清洁毛巾： 1条，尺寸：35cm*35cm，优质材料定做，使用方便，清洗效果好，保护书写板面，脏后清水清洗，拧干即可； 20、专用清洁毛刷：1个，总长小于150mm，毛长30mm毛宽：35mm，采用优质尼龙材料制成，毛色金黄色，毛硬度适宜，用于清洁黑板边框内的灰尘、污物等方便实用； 21、多功能盒 ： 1套 长*宽*高尺寸：120mm*145mm*168mm，优质ABS材料制成，设计合理，一盒多用，整体轻便，便于携带，盒盖采用格网结构设计，该结构设计有清洁板擦面、收集墨水污物的作用，方便清洗，内附可吸附式环保板擦盒，可吸附在金属板面任何位置上，方便使用，盒体兼有包装及储存墨水的作用。 | 套 | 1 |
| 7 | 学生桌椅 | 桌子 1、样式型号需采购人确认，根据设备实际尺寸要求定做。 2、桌面板、底板、侧边和中间支撑板厚度2CM以上。 3、板材采用高密度板，桌面板，底板，侧边及中间支撑板厚度不小于20mm，机箱隔板厚度不小于15mm。 4、必须提供由省级质量检验部门出具的检验报告。 5、规格：桌子尺寸不小于1300mm× 600mm×750mm（长×深×高），灰白色，防火板饰面。 6、桌子硬塑包边。 椅子 1、钢木结构，规格：340mm×240mm×430mm；立脚架采用20×40×1.0mm椭圆钢管，钢管表面喷涂前必须经过酸洗、磷化、除油，热固化喷塑。凳面采用15mm厚多层胶合板，防火板饰面。凳面、凳脚光滑，不得有毛刺污点。 2、凳子2年内不变形。 7、须提供产品厂商针对本项目的授权函原件、供货证明原件、售后服务承诺函原件。 | 张 | 35 |
| （三）整体装修及布线安装部分 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 吊顶 | 构造：悬吊装配式顶棚，构造主要由基层、悬吊件、龙骨和面层组成。 模式：活动式吊顶，铝合金龙骨和轻钢龙骨配套使用，由轻质装饰板明摆浮搁在龙骨上，便于更换，龙骨可以是外露的也可以是半露。 材料：矿棉石膏板复合板，规格为600*600或300*600，厚度为15mm。 指标要求：堆积密度/(kg/m³)150-200；导热系数/(W/n1·K）0.041-0.052；吸声系数（频率为125-40000hz）0.4-0.8；抗弯强度/MPa 0.4-0.45；防火性 不燃；吸湿率/% 2。 5、吸音、防火指标符合国家标准。 | ㎡ | 100 |
| 2 | 墙面 | 内墙涂装白色乳胶漆。 颜色：标准白色。 涂装标准：二道漆 要求：符合国家环保标准、具有抗裂性、耐水性、耐碱性均无异常。 耐洗刷性/次 ≥2000；耐人工老化性/400h。 投标提供涂料产品说明书。 加装墙面隔音棉,要求分格填充,耐热布覆面. | ㎡ | 120 |
| 3 | 地面 | 地毯种类：化纤地毯或者毛类地毯，要求吸音系数少于0.6，灰色。 采用倒刺板固定，预备垫料；垫料普通采用海绵级纹补底或杂毛毡垫。 地毯胶黏剂：聚醋酸乙烯胶黏剂或组成橡胶胶黏剂，要求环保无异味。 地毯专用固定件倒刺板，要求板条尺寸为6mm×24mm×1200mm，板条上有两排斜向铁钉，带9枚水泥钢钉，以起固定效果，钢钉的间距为35-40mm。 铝合金收口条，要求用于地毯端头露明处，以避免地毯外露毛边影响美观，起到固定效果。在地上有高差的部位，采用“L”型铝合金收口条。 投标提供地毯产品产品说明书。 | ㎡ | 100 |
| 4 | 照明 | 三基照明灯，扣板吊顶内置安装，使室内光线明亮、均匀。 双光管设计，灯罩内设反射面。 灯管亮度按实际要求配备，不少于60瓦/根。 灯座采用环保节能镇流器，符合国家安全标准。 投标提供照明产品产品说明书。 | 盏 | 8 |
| 5 | 窗帘 | 采用厚布窗帘或者升降布，按环境实际要求定做。 配窗帘滑轨或升降挂件。 遮光率大于90%。 要求划拉窗帘必须舒畅无阻碍。 窗帘颜色应以吸光色为标准：深红色或者深灰色。 材料必须具有一定耐潮耐热性，符合国家安全标准。 | ㎡ | 40 |
| 6 | 踢脚线 | 木质或者PVC踢脚线。 要求高度不少于10公分。 压边静音地毯，不得外漏地毯边缝。 符合国家环保标准，安装要求耐用牢固。 | 米 | 25 |
| 7 | 室内布线 | 按照需求进行各种线材布线，要求不得有线材外露。 强弱电分开且走防鼠咬防漏电管道。 强电配空开和电箱。 走墙面线路必须带防火线槽或者线道。 走地面线路必须隔槽且用铝合金板盖紧置于地毯以下，不得线材外露。 线材质量符合国家标准，满足使用和效果要求。 布线标准符合设计规范，施工前须提供线路走线图。 | 项 | 1 |
| 8 | 墙纸 | 原木色，0.2mm以上 | ㎡ | 280 |
| 9 | 单向玻璃 |  | ㎡ | 12 |
| 10 | 墙板 | 原木色,1.5cm以上 | ㎡ | 30 |
| 11 | 防盗门 | 采用国标防盗门，按要求更换安装。 表面材质厚1.8mm 度锁闭点数8个 防破坏开启时间≥30min 锁芯标准B级以上 投标提供照明产品产品说明书。 | 扇 | 2 |
| 12 | 空调 | 3匹以上柜式，单冷，三年保修服务。 1、空调类型：立柜式空调； 2、冷暖类型：单冷型； 3、空调匹数：3P； 4、适用面积：32-50㎡； 5、变频/定频：定频； 6、能效比：3.08； 7、能效等级：3级能效； 8、制冷功率：2370W； 9、制冷量：7300W； 10、室内机噪音：36-42dB； 11、可控“超强”档，快速制冷 12、循环风量：1200m³/h 13、三年保修服务，投标提供空调产品说明书 | 台 | 2 |
| 13 | 附件 | 含SDI线、HDMI、分量线、电源线、控制线、音频线、RGB、视频、控制线缆、吊架、VGA分配器、网线、水晶头等系统必备完整附件。 要求线材符合设计规范，满足效果要求。 | 项 | 1 |

精品录播五机位拓补图：

精品录播五机位效果图：