附件：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加部件 |  |
| 1 | 交互智能平板 | 7套 | 希沃交互智能平板S70EB 广州视睿电子科技有限公司 中国 | 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上并可通过敲击屏幕重新唤醒，分别提供相关质量监督检验部门出具的按键三合一、节能检验报告复印件。 3、★硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，需提供相关质量监督检验部门出具硬件自检功能检验报告复印件。 4、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供相关质量监督检验部门出具智能温控功能检验报告复印件。 ★整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，需提供相关质量监督检验部门出具的检验报告复印件。 二、显示性能要求 1、屏幕尺寸：70英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥176° 2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击，提供相关质量监督检验部门出具防眩光玻璃检测报告复印件。 3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4、整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0。 5、图像制式：PAL/SECAM；喇叭输出功率：12瓦x2 6、外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整，且断开后能自动切回初始通道。 7、★一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键、切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，需提供相关质量监督检验部门所出具的检测报告复印件。 8、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，需提供相关质量监督检验部门出具的检验报告复印件。 9、设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作，需提供相关质量监督检验部门出具的检验报告复印件。 10、★整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽，需提供相关质量监督检验部门出具的任意通道放大检验报告复印件。 三、触摸性能要求 1、采用红外十点或以上触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出，需提供相关质量监督检验部门出具十点触摸的检验报告复印件。 2、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒 3、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm 4、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 5、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 6、★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供相关质量监督检验部门出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件。 四、嵌入式安卓系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4gROM，系统内存512mbRAM； 信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45; 2、嵌入式系统下，实现同windows系统中互动教学白板软件界面风格一致的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用。 3、★嵌入式系统下可以直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容，需提供相关质量监督检验部门出具的检验报告复印件。 五、内置电脑参数 1、★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥1路VGA，≥1路HDMI，≥1路DP。 2、处理器：Intel Core i3；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘。 3、内置双WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口； 5、软件要求：windows7及以上系统软件和办公软件 六、互动教学白板软件要求 1、软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。 2、在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。 3、软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。 4、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。 5、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。 6、多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持三点或以上同时书写操作。 7、★边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 8、文本输入及手写识别：提供键盘文本输入及中英文手写识别输入两种方式。 9、内置智能键盘：提供常用的符号键，可一键切换多种输入法，同时支持在智能键盘书写区域上直接手写输入文本（识别过程中提供不少于十个相近字供选择）。 10、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。 11、多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。 12、学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。 13、颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。 14、便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。 15、★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注和擦除，且横轴可左右拖拽。 16、百科工具：支持在白板软件中进行网络资源搜索，搜索途径包括百度百科、维基百科、必应图片等，搜索到的文字、图片可直接拖拽到白板软件中使用。 17、页面翻页效果：支持设置页面翻页效果，包括设置各种音效（如风铃、钟声、相机、鼓掌等）和动画特效（如百叶窗、向右滑动、涟漪、涡流等）。 18、对象动作特效：支持对白板中的素材对象设置进入或退出的特效动画，包括渐变、棋盘、擦除、火焰等。所有动画可设置触发时机和播放速度。 19、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。 20、语文模式和工具： 1）提供信纸、米字格、四线格背景模板，在信纸背景下可对手写识别的文字进行拼音标注； 2）可直接在米字格上书写汉字自动识别填充到米字格上，点击该汉字可调出字典工具，展示汉字的读音、笔画顺序、偏旁部首等； 3）可直接在四线格上书写拼音并自动识别填充到四线格中，可设置拼音音调，支持键盘输入及手写识别两种方式； 4）米字格、四线格均可自行设置行数、列数； 5）提供拼音声母、韵母教学小工具。 21、数学模式和工具： 1）提供直尺、三角板、圆规、量角器绘制直线、圆、角、弧线、扇形等图形，使用圆规绘制弧线和扇形时可显示绘制角度； 2）支持圆、矩形、三角形、多边形等图形的绘制，圆形绘制后可设置显示半径和圆心，三角形绘制后可设置内切圆、外接圆，矩形绘制后可设置外接圆，及短边相切圆。 3）支持绘制复杂不规则图形及辅助线。绘制时笔端附近细节可自动放大，便于准确画出辅助线； 4）支持手写自动识别图形，包括三角形、四边形、五边形等； 5）可对绘制的图形对象进行颜色及透明度设置； 6）支持立方体、长方体、锥体、圆柱、圆台、球体等立体图形的绘制； 7）提供函数图形绘制、平面及三维坐标系生成、数学公式手写识别、数学计算器等工具。 22、英语模式和工具： 1）提供英语四线格背景模板，支持手写识别英语单词并自动填充到四线格中； 2）提供中英词典，并可将词典查询结果单独输出到软件主操作界面中进行编辑，单词可实现音标、中文注释及朗读； 3）提供英语元音辅音教学小工具。 23、化学模式和工具： 1）提供可查询的化学元素周期表及化学原子结构图 2）提供化学公式编辑器，可快速生成原子及离子方程式； 3）具备烧杯、试管、漏斗、酒精灯、启普发生器等不少于25种常用化学课虚拟实验器材，且可自由组合进行实验演示。虚拟实验器材达到仿真效果，可添加不同颜色的液体并可自由调节液面，而且能够将实验容器中的液体倒入另外的容器中。 24、物理模式和工具： 1）提供合力小工具，可自动计算生成合力示意图； 2）具备常用物理课虚拟实验工具，包括灯泡、电流表、电压表、滑动电阻器等，可自由组合进行实验演示。虚拟实验工具达到仿真效果，如灯泡可设置不同状态下的亮度、滑动变阻器可调节阻值、电源开关可调节开关状态等。 25、教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。 26、实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。兼容USB双摄像头展台双路画面采集，可自由切换主副显示画面。 27、Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。 28、★图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。 29、资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。 30、本地系统资源：提供小学、初中、高中全年级多学科对应版本课程资源库(包含课件、试题及图片、动画等素材)。不需要登录可直接访问调用。 七、移动授课软件 1、Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面等。 4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。 5、支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。 7、★具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒等功能。 8、提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 智能安全密钥系统 整机具有对称式加密技术，可对整机进行密文保护，保护状态下无法使用触、摸功能，实体按键失效，PC系统和安卓系统无法操作. 秘钥支持热拔插技术，可在不关闭系统状态下解锁一体机。 ★整机设置锁定后自动进入锁定状态，无法触摸和使用按键，当插入USB Key时，设备为解锁状态，所有功能正常使用，所有操作不受影响；当拔出安全密钥后，黑屏再启动显示锁定状态，防止无关人士操作，保护设备及信息安全，需提供相关质量监督检验部门所出具的检测报告复印件。 ★九、其它要求 1、竞标人如非生产厂家，必须在竞标文件中提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函并加盖竞标人公章。 2、竞标人需提供交互智能平板样品一套作为评审时的重要依据，无法提供样品或者样品功能演示不能满足竞标要求的均视为竞标无效。演示内容为技术参数标★的序号。 | 无 |  |
| 2 | 壁挂式展台 | 7套 | 希沃壁挂式展台SC05 广州视睿电子科技有限公司 中国 | 1、结构：箱体采用冷轧钢材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。集成化：展台软件功能均在液晶一体机中的白板软件中实现，便于老师教学操作减少学习多款软件的复杂性。 3、 展台采用1/2.5英寸专业CMOS感光镜头，500万像素， 500万动态视频预达到15帧/秒，1080P动态视频预览达到25帧/秒。 4、最大拍摄尺寸：A4，支持坚拍；自动光圈，自动白平衡；输出格式：MJPG、YUY2。 5、带透镜式补光灯，内置LED进行补光，有效消除被展示物体的反光问题； 6、灯光调节、对焦控制及激光定位开关皆采用触摸按键设计。 7、★后续可适配连接工作台，要求规格:功率：150W220V50HZ,碎纸张数：1~5/70gA4,可碎介质：纸/订书钉,碎纸尺寸（mm）：4x20,噪音：≤65dB,垃圾桶尺寸：14L,智能功能：过热保护、过载保护、自动启动、自动停止,底台尺寸（高柜）（mm）：590（L）x590（H）,x470（H）提供生产厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等彩页以供评标时核对。（一年包换）。 |  |  |
| 总报价（人民币大写）：贰拾肆万贰仟肆佰陆拾陆元整（¥242,466.00元） |
| 交货期：签订合同后60个日历日内经相关部门验收合格并交付使用 |