附件：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加部件 |  |
| 1 | 光伏组件 | 240块 | 光伏组件/龙焱/龙焱能源科技（杭州）有限公司/中国 | 薄膜组件：单块最大功率约125w，工作电流2.38-2.75（A），工作电压58.99-74.24（V），开路电压67-75（V），短路电流2.38-2.75（A）外形尺寸为1300*1100（mm），背板玻璃为半钢化玻璃，3.2mm，前板玻璃为超白浮法玻璃，3.2mm。 | 无 |  |
| 2 | 并网逆变器 | 1台 | 并网逆变器/三晶/广州三晶电器股份有限公司/中国 | 逆变器：最大直流输入功率：33000W，最大直流输入电压：1000V，启动电压：250V，直流输入电压范围：160V-1000V，MPPT工作电压范围/额定输入电压：600V，满载DC工作电压范围：400V-800V，每路MPPT最大直流输入电流A/B：13A/13A，各组串最大直流输入电流：20A，MPPT追踪器数量/各追踪器最大并联组串数：2/1，额定交流输出功率：30KW，最大交流视在输出功率：10KVA，最大交流输出电流：16.7A，额定输出电压/范围：400V/340Vac-440Vac，电网频率/范围：50/60Hz;±5Hz,功率因数,0.8超前-0.8滞后,THDI:<3%,交流连接类型:3W+N+PE,最大效率:98.9%,中国效率:98.4%,MPPT效率:99.5%,产品具备：直流极性反接保护，直流输入开关，交流输出过流保护，交流输出过压保护-压敏电阻，接地故障监测，电网监测，内置全极性感应电流监测装置。设备尺寸(宽/高/厚)：480*448*200mm，重量：21.6KG，运行温度范围：-25℃ --- +60℃，噪声指数(通常)：≤50dB(A)，最高工作海拔：4000m，夜间自耗电：＜1W，拓扑结构：无隔离变，冷却方式：智能风冷，防护等级：IP65，相对湿度：0~100%，无冷凝。其他特征：直流输入连接器：H4/MC4(opt)，交流输出连接器：端子台，显示：LCD。 |  |  |
| 3 | 电池板支架 | 1套 | 电池板支架/广拓/广西广拓新能源科技有限公司/中国 | 1、立柱：热镀锌方通 B120*120*3； 2、大梁：热镀锌方通 B120*120*3； 3、主檩条：热镀锌方通 B120*60*3； 4、次檩条：热镀锌方通 B60*40*2.0； 5、预埋件：铁板250*250*16；植筋：Φ14 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1台 | 配电箱/广拓/广西广拓新能源科技有限公司/中国 | 配电柜：干式电力变压器：SG10/10/0.4./0.4-SG10-10/0.4/0.4KV.YN.YN0.塑壳断路器：MN1-63H/43102-20AX1.小型短路器：DZ47-63/4P D20A-X1.交流接触器：CJX2-25/10AC220V-X1.微电脑时控器：KG316T AC220V X1.信号灯：AD16(62)-22D/S.白绿红各一只。熔断器：RT14-63 40A X4.波保护器：DZ47Y-40KA 4P/385V X1. |  |  |
| 5 | 电线 | 1批（按实际走线） | 光伏专用电缆/玖开/上海玖开电线电缆有限公司/中国 | 光伏专用电缆：产品特性：低烟、无卤、阻燃、抗紫外线、耐臭氧、耐气候性、抗老化。产品型号：PV1-F。太阳能光伏电缆应用标准：2PFG-1169/08.2007，电缆结构：导体：五类绞合镀锡铜丝导体，绝缘：交联低烟无卤阻燃聚烯烃，额定电压：0.6kV，温度范围：-40℃～+90℃干燥或潮湿，20000小时导体最大工作温度: 120℃，导线：镀锡铜多股线,符合IEC60228+EN60228,VDE0295,5级，内护套: 交联聚烯烃UL4703，外护套: 交联聚烯烃UL4703，额定电压： Uo/U 0.6/1kv 测试电压： 6500V，最小弯曲半径 ：φ≤12mm: 3×D φ>12mm: 4×D，使用环境温度：达+90℃， 电缆最高温度： +120℃，铺设时： -30/+120℃， 固定铺设： -45/+120℃ 短路时：+250℃，无卤: 不含盐酸,不含氟，阻燃性：阻燃自熄符合，应用范围：电缆绝缘材料改进了阻燃特性和温度范围，特别适合作为太阳能装置的连接电缆,即可以在不同的气候条件下户外安装使用,又可以适应干燥,潮湿的室内工作环境。 |  |  |
| 6 | 电线 | 1批（按实际走线） | 光伏专用电缆/玖开/上海玖开电线电缆有限公司/中国 | 交流线16mm²铜芯 |  |  |
| 7 | 电线 | 1批（按实际走线） | 光伏专用电缆/玖开/上海玖开电线电缆有限公司/中国 | 黄绿双色电线10mm²铜芯 |  |  |
| 总报价（人民币大写）：贰拾叁万元整（¥230,000.00元） |
| 交货期：签订合同后56个日历日内经相关部门验收合格并交付使用 |